## Slide 1
NeuralES
Système d'analyse EEG de la fatigue cognitive en temps réel
Dylan Andrade Pereira · Ynov Campus Toulouse · Juin 2026

## Slide 2
Sommaire
01
Contexte & Problématique
02
Objectifs du projet
03
Architecture globale
04
Réalisations techniques
05
Démonstration
06
Difficultés rencontrées
07
Perspectives & Conclusion

## Slide 3
La fatigue cognitive : un enjeu invisible
Contexte
Définition
Dégradation des performances mentales due à une activité intellectuelle soutenue : baisse de concentration, augmentation du temps de réaction, mauvaise prise de décision.
Domaines à risque
▸ Chirurgie & médecine
▸ Aviation & transport
▸ Industrie & nucléaire
▸ Sport de haut niveau
Problème actuel
Mesure subjective uniquement (questionnaires) — pas de détection objective en temps réel.
Impact réel
Un chirurgien après 24h de garde commet 20% d'erreurs supplémentaires (étude Harvard, 2004)
Solution envisagée
L'EEG permet de détecter des marqueurs biomédicaux objectifs de la fatigue cognitive en temps réel.

## Slide 4
L'EEG comme outil de mesure
Contexte
Delta
0.5–4 Hz
Sommeil profond
Thêta
4–8 Hz
Somnolence — AUGMENTE avec fatigue
Alpha
8–13 Hz
Relaxation — DIMINUE avec vigilance
Bêta
13–30 Hz
Concentration active
Gamma
> 30 Hz
Traitement cognitif
Marqueur clé
Indice de fatigue :
Thêta / Alpha
Un ratio élevé = fatigue détectée. Mesurable en continu, en temps réel.
Matériel : OpenBCI Ultracortex
8–16 canaux · 250 Hz · Open source · ~300€

## Slide 5
Problématique
Comment concevoir une application desktop capable d'acquérir, visualiser et analyser des signaux EEG en temps réel, adaptée à un usage clinique ?
Contraintes
▸ Traitement signal bas-latence (< 200ms)
▸ Interface lisible par un non-technicien
▸ Architecture extensible (multi-patients, historique)
▸ Windows 11 — déploiement simple
Périmètre fil rouge
Phase 1 (ce semestre) :
Stack complète backend + desktop fonctionnelle, données EEG via fichier EDF (PhysioNet Sleep)
Phase 2 :
Connexion matériel OpenBCI réel + algorithme fatigue

## Slide 6
Objectifs du projet
✅
Application desktop PySide6 complète
Réalisé
✅
Gestion des patients (CRUD)
Réalisé
✅
Acquisition EEG temps réel (WebSocket)
Réalisé
✅
Visualisation signal waveform
Réalisé
✅
Graphique 3D waterfall (Three.js)
Réalisé
✅
Casque EEG 3D interactif
Réalisé
✅
Backend FastAPI + BDD PostgreSQL (VPS)
Réalisé
🔄
Connexion matériel OpenBCI
En cours

## Slide 7
Architecture Globale
APPLICATION DESKTOP — PySide6 / Qt 6
Patients (CRUD)
Acquisition + Signaux
Brain View (Three.js)
HTTP REST + WebSocket
BACKEND — FastAPI + Uvicorn
/patients (CRUD)
/acquisition start/stop
/eeg/stream WebSocket
SSH Tunnel localhost:5433 -> VPS:5432
PostgreSQL 15 — VPS OVH Debian (51.178.30.35)

## Slide 8
Stack Technique
Backend
▸ Python 3.11
▸ FastAPI + Uvicorn (async)
▸ SQLAlchemy 2.0 + Alembic
▸ PostgreSQL 15
▸ MNE (lecture EDF)
▸ WebSocket natif asyncio
Desktop
▸ PySide6 / Qt 6.6
▸ pyqtgraph (waveform)
▸ QWebEngineView (Three.js)
▸ QWebChannel (Python↔JS)
▸ NumPy (buffer circulaire)
▸ Three.js r168 (3D)
Infrastructure
▸ VPS OVH — Debian 12
▸ PostgreSQL 15 distant
▸ Tunnel SSH local :5433
▸ Serveur HTTP embarqué
▸ Données : Sleep-EDF (PhysioNet)
▸ OS : Windows 11 Pro

## Slide 9
Gestion des Patients
Réalisations
Liste patients
▸ Avatars colorés (initiales + couleur par hash)
▸ Badges service colorés
▸ 4 KPI cards (stats globales)
▸ Filtre temps réel : nom, service, médecin
▸ Bouton 'Voir' par ligne
Création de dossier
▸ Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe, NSS
▸ Service, Médecin référent, Notes, Remarques
▸ Scroll complet jusqu'en bas
[ Screenshot liste patients ]
Insérer capture d'écran ici

## Slide 10
Acquisition EEG — Architecture Temps Réel
Réalisations
1
POST /acquisition/start
Crée une session en BDD Retourne session_id
2
WS /eeg/stream?session_id=…
Connexion WebSocket Stream JSON chunks 100ms
3
_on_ws_msg()
Parse chunk Python Met à jour les graphiques
Format d'un chunk WebSocket
{ "channels": ["EEG Fpz-Cz", "EEG Pz-Oz", ...], "samples": [[-0.000045, 0.000023, ...], [...]], "t0": 142.3, // timestamp départ chunk (secondes) "sfreq": 100.0 // fréquence d'échantillonnage (Hz) }

## Slide 11
Visualisation Signal — Waveform (pyqtgraph)
Réalisations
Fonctionnement
▸ PlotWidget pyqtgraph, courbes multi-canaux
▸ Buffer circulaire NumPy (5000 pts ≈ 20s)
▸ Mise à jour à chaque chunk WebSocket
▸ Défilement temps réel — axe X en secondes
▸ Couleur différente par canal EEG
Problème résolu
Conflit D3D11 (Qt) / OpenGL (pyqtgraph) sur Windows 11
pg.setConfigOptions(useOpenGL=False)
[ Screenshot waveform ]
Insérer capture d'écran ici

## Slide 12
Visualisation 3D — Waterfall Chart (Three.js)
Réalisations
Concept
Chaque canal EEG = une courbe 3D. Les canaux sont empilés en profondeur (axe Z). Le temps défile sur l'axe X (fenêtre 10s).
Implémentation
▸ THREE.BufferGeometry + Float32Array
▸ Buffer circulaire JS (800 points / canal)
▸ Auto-scaling au 1er chunk (Volts → scène)
▸ Fog exponentiel, grille de fond
▸ OrbitControls (rotation / zoom / pan)
Auto-scaling
ampScale = 55 / maxAbsValue
[ Screenshot graphique 3D ]
Insérer capture d'écran ici

## Slide 13
Casque EEG 3D Interactif
Réalisations
Fonctionnalités
▸ Modèle GLB avec électrodes nommées
▸ Clic sur électrode → sélection
▸ Coloration par score de fatigue
▸ Rotation / zoom via OrbitControls
▸ Chargement via GLTFLoader
Communication Python ↔ JS
# Python reçoit : def on_electrode_click(self, json_str): data = json.loads(json_str) // JS envoie : _bridge.on_electrode_click( JSON.stringify({electrode, active}) );
[ Screenshot casque 3D ]
Insérer capture d'écran ici

## Slide 14
Bridge Python ↔ JavaScript (QWebChannel)
Réalisations
Côté Python (PySide6)
from PySide6.QtCore import QObject, Slot from PySide6.QtWebChannel import QWebChannel class Bridge(QObject): @Slot(str) def on_electrode_click(self, json_str): data = json.loads(json_str) # Traitement de la sélection channel = QWebChannel() channel.registerObject('bridge', bridge) page.setWebChannel(channel)
Côté JavaScript (Three.js)
new QWebChannel(qt.webChannelTransport, ch => { window._bridge = ch.objects.bridge; }); // Envoyer vers Python : _bridge.on_electrode_click(JSON.stringify({electrode, active}));
Pourquoi QWebChannel ?
▸ Communication directe Python ↔ JS
▸ Pas de serveur HTTP intermédiaire
▸ Synchrone, sans WebSocket externe
▸ Signal/Slot natif Qt
Serveur HTTP embarqué
Three.js ne peut pas être chargé en file://. Un TCPServer Python démarre sur un port aléatoire au lancement et sert les fichiers vendor + HTML.

## Slide 15
Difficultés Techniques & Solutions
Conflit D3D11 / OpenGL
✗ Qt WebEngine + pyqtgraph crash au démarrage
✓ pg.setConfigOptions(useOpenGL=False)
Three.js CDN inaccessible
✗ CDN bloqués dans Qt WebEngine, file:// trop limité
✓ Vendor local + serveur HTTP Python embarqué
Échelle signaux EEG
✗ Valeurs en Volts (±0.0001V) — courbes invisibles
✓ Auto-scaling: ampScale = 55 / maxAbsValue
QTextEdit vole le scroll
✗ Molette sur textarea → form ne scroll plus
✓ wheelEvent = lambda e: e.ignore()
Session WebSocket requise
✗ WS refusé sans session_id valide
✓ Flux HTTP POST → session_id → ouverture WS
VPS PostgreSQL down
✗ Backend ne peut pas se connecter à la BDD
✓ Redémarrage depuis panel admin OVH

## Slide 16
Démonstration
LIVE
DEMO
1
Lancer le backend (FastAPI + tunnel SSH)
2
Ouvrir l'application desktop
3
Créer un patient
4
Démarrer une session d'acquisition
5
Visualisation waveform temps réel
6
Basculer vers graphique 3D waterfall
7
Interagir avec le casque EEG 3D

## Slide 17
Résultats
< 100ms
Latence WebSocket → rendu graphique
7+
Canaux EEG simultanés
4
Modules fonctionnels
100%
Stack opérationnelle de bout en bout
Stack complète validée sur Windows 11
✅ Application lance sans erreur
✅ Patients créés et persistés en BDD (VPS OVH)
✅ Signal EEG reçu et affiché en temps réel
✅ Graphique 3D waterfall animé
✅ Casque 3D interactif + QWebChannel opérationnel

## Slide 18
Perspectives d'Évolution
Court terme
▸ Connexion OpenBCI réel (BrainFlow SDK)
▸ Algorithme fatigue : ratio Thêta / Alpha
▸ FFT temps réel sur fenêtre glissante 4s
▸ Export sessions CSV / EDF
Moyen terme
▸ Application mobile (React Native)
▸ Dashboard web Vue 3 pour médecins
▸ Authentification JWT + gestion des rôles
▸ Alertes temps réel (seuils configurables)
Long terme
▸ Modèle ML (LSTM / Transformer sur EEG)
▸ Certification dispositif médical (CE)
▸ Multi-patients simultanés
▸ SaaS cloud pour hôpitaux

## Slide 19
Conclusion
NeuralES démontre la faisabilité technique d'un outil EEG desktop moderne avec une stack Python/Qt performante pour du traitement signal temps réel.
L'architecture modulaire (backend FastAPI indépendant, desktop PySide6, rendu 3D Three.js) offre une base solide pour l'intégration d'un algorithme de détection de fatigue réel.
Stack bout-en-bout
FastAPI + PostgreSQL + PySide6 + Three.js
Défis techniques résolus
D3D11, WebGL dans Qt, auto-scaling EEG
Extensible
OpenBCI, ML, mobile, web prêts à intégrer
"Du signal brut à la décision clinique — une brique à la fois."

## Slide 20
Merci
Questions ?
Dylan Andrade Pereira · Ynov Campus Toulouse · Juin 2026
NeuralES — Système d'analyse EEG de la fatigue cognitive